TP Arduino : thermistance

T(°C)

R(Ω)

Va (V)
CAN

Tension numérisée
VaN

Utilisable dans un programme
Convertisseur
 Analogique Numérique
Montage
 à pont diviseur
Thermistance
Qu'est ce qu'une thermistance ?

Convertisseur Analogique-numérique :
Sur combien de bits le signal est-il est numérisé ?

Remplir le tableau
Tension Analogique VA	Tension numérisée / VAN
0V
2,5V
5V

Déterminer l’équation liant VA et VAN

Pont diviseur de tension :

Convertisseur
Analogique
Numérique

Tension
Analogique
Va

Tension numérisée
VaN

Utilisable dans un programme

Exprimer la valeur de la Tension analogique Va en fonction de RCTN, Rb et Valim

Retourner l'équation précédente pour exprimer l’équation de la résistance RCTN en fonction de Rb, Va et Valim.

Valeur en degré celsius

Exprimer l'équation de la température DT en fonction de DR.

En remarquant T=25+DT, Exprimer la l'équation de la température T en fonction de RCTN.